| Bild | Dateiname | Bildunterschrift |
| --- | --- | --- |
|  | Triflex Parkrampe Linz01.jpg | Das Parkhaus am Haid Center im Bezirk Linz bietet 200 Stellplätze für die zahlreichen Besucher des Einkaufszentrums. Foto: Triflex |
|  | Triflex Parkrampe Linz02.jpg | Durch die starke Frequentierung und die freie Bewitterung war die Betonoberfläche der vier Parkhaus-Rampen undicht geworden. Eine zügige Sanierung war gefragt, um den Betrieb langfristig zu sichern. Foto: Triflex |
|  | Triflex Parkrampe Linz03.jpg | Mittels Kugelstrahlen und Schleifen haben die Mitarbeiter der Bauschutz GmbH & Co KG aus Wels den Betonuntergrund vorbereitet. Nach Abstimmung mit Thomas Resch, Triflex Gebietsverkaufsleiter für Oberösterreich/Salzburg, brachten sie anschließend die neue Abdichtung Triflex ProPark Variante 2 auf. Foto: Triflex |
|  | Triflex Parkrampe Linz04.jpg | Alle Flächen und Hochzüge grundierten die Sanierungsspezialisten mit Triflex Cryl Primer 287. Foto: Triflex |
|  | Triflex Parkrampe Linz05.jpg | Mit Triflex ProDetail dichteten die Verarbeiter Hochzüge sowie Details vliesarmiert ab. Foto: Triflex |
|  | Triflex Parkrampe Linz06.jpg | In die Flächenabdichtung Triflex ProPark arbeiteten die Handwerker rissüberbrückendes Triflex Spezialvlies ein. Foto: Triflex |
|  | Triflex Parkrampe Linz07.jpg | Durch die abschließende Beschichtung mit Triflex Cryl M 264 halten die Rampen auch extremen mechanischen Belastungen langlebig stand. Foto: Triflex |
|  | Triflex Parkrampe Linz08.jpg | Da der Flüssigkunststoff schnell reaktiv ist, waren nur kurze Sperrzeiten während der Rampensanierung nötig. Die Abdichtung sorgt langfristig dafür, dass keine Feuchtigkeit in die Bewährung eindringt. Foto: Triflex |