| Bild | Dateiname | Bildunterschrift |
| --- | --- | --- |
|  | Triflex Eissportstadion Garmisch-Partenkirchen01.jpg | Seit mehr als 70 Jahren ist das Olympia-Eissport-Zentrum in Garmisch-Partenkirchen Austragungsort für verschiedene Wintersport-Veranstaltungen. Foto: Triflex |
|  | Triflex Eissportstadion Garmisch-Partenkirchen02.jpg | Vor der Kulisse der Zugspitze finden in der Arena Meisterschaften im Eishockey, Eiskunstlauf oder Curling statt. Damit der Eingangsbereich starken Belastungen standhält, ließen ihn die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen mit Triflex ProPark sanieren. Foto: Fotolia |
|  | Triflex Eissportstadion Garmisch-Partenkirchen03.jpg | Durch Fehlstellen im Betonbelag war Feuchtigkeit in den Untergrund und in die Bewehrung eingedrungen. In den Hohlräumen der Balkonkonstruktion hatte sich mit der Zeit Wasser gesammelt. Foto: Triflex |
|  | Triflex Eissportstadion Garmisch-Partenkirchen04.jpg | Extreme Wetterbedingungen und die starke Frequentierung durch Publikumsverkehr hatten dem Eingangsbereich des Eissport-Stadions zugesetzt. Auch an den Treppenaufgängen waren zahlreiche Schäden entstanden. Foto: Triflex |
|  | Triflex Eissportstadion Garmisch-Partenkirchen05.jpg | Um die Fläche für die nachfolgende Abdichtung vorzubereiten, haben die Fachverarbeiter der IST Instandsetzungs Georg Unterholzner GmbH & Co. KG den neu hergestellten Estrich angeschliffen. Foto: Triflex |
|  | Triflex Eissportstadion Garmisch-Partenkirchen06.jpg | Die Abdichtung aller Anschlüsse, Details und Durchdringungen erfolgte mit dem vliesarmierten Triflex ProDetail. Foto: Triflex |
|  | Triflex Eissportstadion Garmisch-Partenkirchen07.jpg | Mit Triflex ProPark auf Basis von Polymethylmethacrylatharz (PMMA) haben die Verarbeiter die Fläche vor den Eingängen sowie die aufgehenden Treppen vliesarmiert abgedichtet. Foto: Triflex |
|  | Triflex Eissportstadion Garmisch-Partenkirchen08.jpg | Die Komponente Triflex Cryl M 264 dient als rutschsichere Nutzschicht und hält selbst starken mechanischen Belastungen stand. Foto: Triflex |
|  | Triflex Eissportstadion Garmisch-Partenkirchen09.jpg | Mit Triflex Flüssigkunststoff ist der Eingang vor Witterungseinflüssen geschützt und erhält eine ansprechende Optik. Foto: Triflex |
|  | Triflex Eissportstadion Garmisch-Partenkirchen10.jpg | Auch die aufgehenden Treppen wurden mit dem Spezialharz vliesarmiert abgedichtet. Foto: Triflex |
|  | Triflex Eissportstadion Garmisch-Partenkirchen11.jpg | Dank der einfachen und schnellen Ausführung des Flüssigkunststoffs konnten die Sanierungsspezialisten den Eingangsbereich rechtzeitig zur Eishockey-Saison fertigstellen. Foto: Triflex |