| Bild | Dateiname | Bildunterschrift |
| --- | --- | --- |

|  | RichardBrink_Schwerlastrinne Firmeneinfahrt_01.jpg | Die gepflasterte Fläche samt Entwässerungsrinnen in der Firmeneinfahrt der Richard Brink GmbH & Co. KG ist starken Belastungen durch Transportfahrzeuge ausgesetzt. Für die zuverlässige Ableitung von Niederschlagswasser sollten Schwerlast-Entwässerungsrinnen des Typs Ferro Magna in ein Streifenfundament eingesetzt werden. Foto: Dipl.-Des. Sebastian Brink |
| --- | --- | --- |
|  | RichardBrink_Schwerlastrinne Firmeneinfahrt_02.jpg | Mitarbeiter der Firma Klaus Brok Garten- und Landschaftsbau brachten die erste Rinne mit Ablaufstutzen an der Verrohrung der Entwässerung an. Foto: Dipl.-Des. Sebastian Brink |
|  | RichardBrink_Schwerlastrinne Firmeneinfahrt_03.jpg | An den Steckverbindern der Kunststoffeinsätze lassen sich die jeweils folgenden Rinnen dank der vormontierten Verbinderbleche ganz einfach einhängen. Auch das geringe Gewicht der Rinnen ermöglicht eine leichte Montage von nur einer Person. Foto: Dipl.-Des. Sebastian Brink |
|  | RichardBrink_Schwerlastrinne Firmeneinfahrt_04.jpg | Mittels Schraubverbindung können die einzelnen Rinnensegmente sicher verbunden werden. Foto: Dipl.-Des. Sebastian Brink |
|  | RichardBrink_Schwerlastrinne Firmeneinfahrt_05.jpg | Für eine zusätzliche Verbindung mit dem Betonfundament sorgen Anker. Sie werden durch Einhängeverbindungen an den Außenwandungen des Systems angebracht und in den Beton gedrückt. Foto: Dipl.-Des. Sebastian Brink |
|  | RichardBrink_Schwerlastrinne Firmeneinfahrt_06.jpg | Die stabile Einfassung in den Beton gewährleistet langfristige Sicherheit. Hierbei ist zu beachten, dass auch die Seitenteile ordnungsgemäß unterfüttert werden, bevor weiterer Beton für die Einbettung der Pflastersteine eingebracht wird. Foto: Dipl.-Des. Sebastian Brink |
|  | RichardBrink_Schwerlastrinne Firmeneinfahrt_07.jpg | Die Ferro Magna in Edelstahl-Ausführung entspricht trotz ihres geringen Eigengewichts von 10,7 kg/m den Anforderungen der Belastungsklasse D 400. Die Rinnen mit einer Einlaufbreite von 150 mm leiten Regenwasser zuverlässig in die Kanalisation. Foto: Dipl.-Des. Sebastian Brink |
|  | RichardBrink_Schwerlastrinne Firmeneinfahrt_08.jpg | Angrenzende Pflastersteine konnten direkt in den aufgeschütteten Beton neben den Rinnen gebettet werden. Foto: Dipl.-Des. Sebastian Brink |
|  | RichardBrink_Schwerlastrinne Firmeneinfahrt_09.jpg | In einem letzten Schritt deckten die Verarbeiter die Rinnen mit 7 x 7 mm Längsstabrosten des Typs Hydra Linearis ab. Durch die verstärkte Unterseite halten auch diese den einwirkenden Kräften unbeschadet stand. Foto: Dipl.-Des. Sebastian Brink |