Hohe Leistung auf engstem Raum

Ormazabal hat ein kompaktes Vakuum-Leistungsschalterfeld entwickelt

Krefeld, 27. Oktober 2014. Basierend auf der bewährten Leistungsschaltertechnik des gae -1lsv- konzipierte die Ormazabal GmbH aus Krefeld mit dem gae -1lsv2- innerhalb von wenigen Monaten ein neues Leistungsschalterfeld. Dieses ist für einen Bemessungs-Betriebsstrom von bis zu 630 A mit 10.000 mechanischen Schaltspielen sowie 100 Kurzschlussausschaltungen ausgelegt. Die geringen Abmessungen ermöglichen den Einsatz in Kompaktstationen, bei denen es auf jeden Zentimeter ankommt. Dank der Integration des gae -1lsv2- in die ga-Baureihe von Ormazabal sind ab sofort Blockschaltanlagen mit Vakuum-Leistungsschalterfeldern bis zu 20 kA bei 24 kV erhältlich.

Der Hersteller für Mittelspannungs-Schaltanlagen setzte bei der Konzeption des Vakuum-Leistungsschalterfelds eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit um. Sämtliche Motorantriebe, Arbeitsstrom-, Unterspannungs- und Verriegelungsspulen des bewährten gae -1lsv-Schalters sind mit dem neuen gae -1lsv2- kombinierbar. Auch alle Relaiskästen der gae-Baureihe sowie die entsprechende Sekundärtechnik lassen sich mit dem neuen Schalter verbinden. Das Schaltfeldkonzept erlaubt den Einsatz von wandlerstromversorgten Schutzgeräten bei einer kompakten Anlagenhöhe von 1.400 mm.

Mit dem neuen Vakuum-Leistungsschalterfeld deckt das Unternehmen das gesamte Spektrum eines Abgangs- und Übergabeleistungsschalters ab. Die Bemessungs-Stehwechselspannung reicht dabei bis 24 kV, der Bemessungs-Kurzzeitstrom bis 20 kA 1s / 3s. Das -1lsv2-Feld ist in der ga- sowie der gae-Baureihe einsetzbar. In der ga-Serie sind die Kombinationen ga 1k1lsv2 und ga 2k1lsv2 verfügbar. Ormazabal liefert diese in Blockbauweise, ähnlich wie bei der seit vielen Jahren bewährten ga 2k1lsf.

(ca. 1.830 Zeichen)

Ormazabal ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schaltanlagen, kompletten Transformatorstationen und Verteiltransformatoren für die Mittelspannung. Mehr als 1.400 Mitarbeiter an über 20 Standorten rund um den Globus sorgen mit hochwertigen Produkten und Lösungen für eine zukunftsorientierte und sichere Energieverteilung. Ormazabal gehört zur familiengeführten Velatia Gruppe mit Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Der Sitz der deutschen Fertigungs- und Vertriebsgesellschaften von Ormazabal mit über 250 Mitarbeitern in Krefeld ist zugleich Headquarter der Region Europa/Mittlerer Osten/Afrika. Aufgrund individueller und flexibler Dienstleistungen ist Ormazabal ein wichtiger Partner für Energieversorger, Industrie, Planer, Generalunternehmen und Installateure. Weitere Informationen unter www.ormazabal.com