Leicht entwässert durch Schwerlastrinne

Produktneuheit Ferro Magna schützt Einfahrt der Firma Richard Brink

Schloß Holte-Stukenbrock, 27. April 2015. Große Fahrzeuge transportieren täglich schwere Waren durch die Firmeneinfahrt der Richard Brink GmbH & Co. KG. Dadurch ist die gepflasterte Fläche samt Entwässerungsrinnen starken Belastungen ausgesetzt. Damit trotzdem eine zuverlässige Ableitung von Niederschlagswasser gegeben ist, haben zwei Mitarbeiter des Betriebs Klaus Brok Garten- und Landschaftsbau aus Schloß Holte-Stukenbrock die Schwerlastrinne Ferro Magna in die bestehende Zufahrt eingesetzt. Damit verfährt der Metallwarenhersteller gemäß seinem Motto „Wir verkaufen nichts, was wir nicht auch selber kaufen würden“. Die aus Edelstahl gefertigte Ferro Magna hält einer Belastung von bis zu 40 Tonnen stand. Kombiniert mit leichtem Hochleistungs-Kunststoff lässt sich die Rinne für Linienentwässerung ohne Hilfsmittel einfach verbauen. Design-Roste des Typs Hydra Linearis, ebenfalls in Schwerlast-Ausführung, verleihen den Rinnen auf dem Unternehmensgelände ein elegantes Aussehen.

Der Maschinenpark sowie das Warensortiment der Firma Richard Brink wachsen kontinuierlich. Deshalb hat das Unternehmen 2013 seine Produktionsstätte um einen neuen Hallenkomplex erweitert. Mit der steigenden Produktion erhöht sich auch das Transportaufkommen auf dem Hofgelände. Tonnenschwere Lkw befahren regelmäßig die Fläche. Diesen Belastungen muss auch das Entwässerungssystem dauerhaft standhalten. Deshalb kam auf einer Länge von 15 m die Schwerlastrinne Ferro Magna aus der eigenen Fertigung zum Einsatz.

Stecksystem erleichtert Einbau

Diese wurde von den Handwerkern der Firma Klaus Brok Garten- und Landschaftsbau innerhalb kürzester Zeit und ohne Zuhilfenahme schweren Geräts verbaut. Die Ferro Magna lässt sich schnell und einfach verlegen, da die Verbindung mit leichtem Kunststoff für ein sehr geringes Gewicht sorgt. Außerdem können die einzelnen Rinnen durch das vormontierte Stecksystem schnell verbunden werden. Die Kunststoffeinsätze nehmen vertikale Belastungen auf und leiten diese in den Untergrund weiter. Horizontale Schubkräfte werden durch Querverstrebungen innerhalb der Rinne kompensiert, so dass keine Stauchungen des Rinnenkörpers entstehen. Da der Kunststoff in den Rinnenkörper eingefasst ist, wird er vor UV-Strahlung geschützt. Das von einer Materialprüfanstalt getestete Produkt entspricht der DIN EN 1433, die Standards für Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen definiert. Außerdem erfüllt die Rinne die Belastungsklassen A 15 bis D 400.

Schritt für Schritt verlegt

Auf der Hofeinfahrt der Richard Brink GmbH & Co. KG verlegten die Entwässerungsspezialisten die Ferro Magna mit einem Gewicht von 10,7 kg/m und einem Nennmaß von DN 100. Trotz ihres geringen Eigengewichts entspricht die aus 2 mm starkem Edelstahl gefertigte Rinne den Anforderungen der Belastungsklasse D 400.

Nach den ersten Arbeitsschritten, dem Ausheben des Erdreichs sowie dem Anlegen der Verrohrung für den Ablauf, konnte der Beton für das Streifenfundament der Schwerlastrinne Ferro Magna eingebracht und nivelliert werden.

Die erste Rinne wurde mit einem Endstück ausgestattet und mit ihrem Ablaufstutzen an der Verrohrung der Entwässerung angebracht. Bei der darauf folgenden Rinne zeigte sich ein weiterer Vorteil: Alle Rinnensegmente weisen an ihren Enden Steckverbinder auf, an denen sich die Kunststoffeinsätze der nächsten Rinne einfach einhängen lassen. Die vormontierten Verbinderbleche erleichtern das Einfädeln in das Stecksystem und bieten optional die Möglichkeit, die Rinnensegmente mittels Schraubverbindung zu verbinden.

Im nächsten Arbeitsschritt haben die Verarbeiter die Seitenteile der Rinnen mit Beton unterfüttert. Eine zusätzliche Verbindung mit dem Fundament gewährleisten Anker, die durch Einhängeverbindungen an den Außenwandungen des Systems angebracht und in den Beton gedrückt werden. Für eine stabile Einfassung der Ferro Magna und die Einbindung in die Pflasterfläche schütteten die Handwerker weiteren Beton neben den Rinnen auf, so dass angrenzende Pflastersteine direkt in das Fundament gebettet werden konnten. Infolge des optimal angelegten Untergrunds übertragen die Rinnen den Druck, der durch Fahrzeuge entsteht, direkt ins Erdreich. Die robuste Konstruktion sorgt  langfristig dafür, dass anfallendes Wasser über die Schwerlastrinnen mit einer Einlaufbreite von 150 mm zuverlässig abfließt.

Mit Design-Rosten abgedeckt

In einem letzten Arbeitsschritt deckten die Verarbeiter die Rinnen mit 
7 x 7 mm Längsstabrosten des Typs Hydra Linearis ab. Die komplett aus Edelstahl hergestellten Produkte kamen ebenfalls in Schwerlastausführung zum Einsatz. Durch die verstärkte Unterseite nehmen sie unbeschadet hohe statische und dynamische Belastungen auf. Geradlinig gestaltet, setzen die Roste elegante Akzente auf Außenflächen. Ihr herausragendes Produktdesign wurde 2010 mit dem international anerkannten red dot award ausgezeichnet.

Dauerhaft stabiles System

Trotz des geringen Eigengewichts weist das Entwässerungssystem höchste Stabilität auf. Daher hält es auch enormen Krafteinwirkungen dauerhaft stand. Neben den Standardausführungen liefert die Firma Richard Brink Rinnen und Roste auch in Sondermaßen. So entstehen für Hofflächen, Zufahrtsrampen oder Garageneinfahrten individuell angepasste Entwässerungslösungen im Schwerlastbereich.

(ca. 5.380 Zeichen)

Die Produktpalette des 1976 gegründeten Familienunternehmens reicht von Entwässerungs- und Dränagesystemen, Kiesfangleisten, Beeteinfassungen sowie Rasenkanten über Kantprofile und Mauerabdeckungen bis zu Pflanzkästen, Solarunterkonstruktionen, Schornsteinabdeckungen und Wetterfahnen. Weitere Informationen unter www.richard-brink.de.