Schnell härtend und hoch belastbar

Triflex hat neuen Estrich- und Reparaturmörtel entwickelt

Minden, 18. Dezember 2014. Die Produktneuheit Triflex Cryl Level 215 ist ein schnell härtender, mechanisch hoch belastbarer Mörtel, der zur Erstellung von Estrichbelägen, für Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten sowie zur Ausbildung von Gefällesituationen verwendet wird. Der 2-komponentige Schnellestrich auf Basis von Polymethylmethacrylatharz (PMMA) kommt bei den Balkonsystemen Triflex BTS-P, Triflex BFS und Triflex TSS zum Einsatz. Die Verarbeitung erfolgt auf Schichtstärken zwischen 10 und 50 Millimetern. Die Aushärtungszeit beträgt lediglich ca. eine Stunde, so dass sich Projekte in kurzer Zeit realisieren lassen. Bereits nach 45 Minuten ist der Mörtel überarbeitbar, wodurch sich geringe Sperrzeiten ergeben.

Der universelle Schnell-Reparaturmörtel Triflex Cryl Level 215 setzt sich aus Basisharz und Pulver ohne Pigmentierung zusammen. Schadstellen im Beton, auf Zementestrichen, Treppenstufen oder Schrammborden lassen sich mit dem neuen Reparaturmörtel zügig ausbessern. Zudem dient Triflex Cryl Level 215 der Herstellung von Hohlkehlen und Gefälleestrichen. Die schnelle Aushärtungszeit sorgt für kurze Gerüst- und Sperrzeiten und erfordert nur wenige Baustellenanfahrten. Durch eine geringe Restfeuchtigkeit im Estrich werden Lufteinschlüsse vermieden. Der durchgängige PMMA-Systemaufbau erhöht den chemischen Schichtenverbund und gewährleistet Stabilität und gleichbleibend hohe Festigkeit. Auch bei kleineren Schichtdicken bleibt Triflex Cryl Level 215 robust und befahrbar. Nach nur 30 Minuten ist die bearbeitete Fläche regenfest.

Einfach verarbeiten

Der leicht zu handhabende Reparaturmörtel Triflex Cryl Level 215 kann ohne Anschleifen oder Absanden weiter verarbeitet werden. Bei Arbeitsunterbrechungen sind keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig. Verarbeitbar bei 0 °C bis 35 °C ermöglicht das UV- und witterungsbeständige Produkt eine ganzjährige Projektrealisierung für Reparaturen und Ausbesserungen.

Fast 35 Jahre Erfahrung in der PMMA-Harz-Technologie zeichnen Triflex als Abdichtungsspezialisten aus. Durch eine Langzeittestphase an verschiedenen Objekten wurde das neue Produkt ausgiebig geprüft und weiterentwickelt.

(2.200 Zeichen)

Triflex, ein Unternehmen der Follmann Gruppe, ist ein international erfolgreiches Unternehmen der bauchemischen Industrie. Triflex ist europaweit führend in der Entwicklung, Beratung und der Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und Beschichtungssystemen für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Spezialprojekte (z.B. dem Abdichten der Fundamente bei Windkraftanlagen) sowie von Straßen- und Radwegemarkierungen auf Basis von Flüssigkunststoffen. Als anerkannter Spezialist mit mehr als 30-jähriger Erfahrung arbeitet Triflex ausschließlich im Direktvertrieb mit geschulten Verarbeitungsbetrieben zusammen. Auf diese Weise entsteht eine Vielzahl von Referenzobjekten, werden Gebäude dauerhaft sicher geschützt und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.triflex.com.