Sicher auf- und absteigen

Beschichtungssystem Triflex TSS speziell für Treppen entwickelt

Minden, 26. Juli 2016. Treppen überwinden große und kleine Höhen oder dienen als Zugang zu Ober- sowie Untergeschossen. Vor allem im Eingangsbereich sind sie oft das Erste, was ein Besucher vom Haus sieht. Durch ihre exponierte Lage werden Auf- und Abgänge jedoch stark belastet. Abplatzungen durch Feuchtigkeitsschäden sind häufig die Folge von Witterungseinflüssen und starker Frequentierung. Hervorstehende Stufenkanten leiden besonders unter diesen Bedingungen. Abgenutzt präsentieren sie sich unansehnlich und führen schnell zu Stolperfallen. Um dem entgegenzuwirken, hat Triflex speziell für Treppen eine Dickbeschichtung auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) entwickelt: Triflex TSS funktioniert wie ein Schutzschild gegen äußere Einflüsse und sorgt für eine trittsichere sowie dekorativ gestaltbare Oberfläche. So verlängert sich die Lebensdauer der Treppen und den Benutzern ist die erforderliche Sicherheit gegeben.

Mit einer Schichtdicke von vier Millimetern gleicht das System kleinere Unebenheiten aus, ist abriebfest und hält hohen mechanischen Belastungen dauerhaft stand. Triflex TSS ist kalt applizierbar und vollflächig haftend. Flüssig verarbeitet und vliesarmiert dichtet es Stufen flexibel und statisch rissüberbrückend ab. Trittkanten einzelner Stufen lassen sich mit Metallschienen verstärken, so dass sich die Sicherheit für die Benutzer auf Dauer erhöht. Auch Details wie Geländerpfosten können in die Beschichtung jeder Treppenkonstruktion nahtlos eingebunden werden. Die Variante Triflex TSS S1 ist zusätzlich schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102 sowie Klasse Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1) und sorgt somit für erhöhten Brandschutz.

Rutschhemmend, witterungsbeständig, pflegeleicht

Mit der Rutschhemmklasse R 12 erreicht der selbstnivellierende Verlaufmörtel Triflex TSS höchste Trittsicherheit. Prüfzeugnisse analog nach DIN EN 1504 bzw. DIN V 18026 belegen die hohe Produktqualität. Die Beschichtung ist witterungs- und UV-beständig sowie widerstandsfähig gegen Chemikalien, wodurch sie optimal für Außentreppen verwendbar ist. Nach der Sanierung mit Triflex TSS können die Oberflächen mit konventionellen Methoden auf einfache Weise gereinigt werden. Somit lassen sich auch größere Treppen schnell säubern.

Zügig verarbeitbar

Um Treppenkonstruktionen sicher mit Triflex TSS zu beschichten, wird zunächst eine Grundierung aufgetragen. Dann dichten Fachverarbeiter alle Details mit Triflex ProDetail ab. Die vorbereiteten Triflex Spezialvlies-Zuschnitte werden vollflächig ohne Lufteinschluss eingearbeitet. Darauf folgt eine weitere Schicht Triflex ProDetail. Die Spezialisten ziehen anschließend Triflex ProFloor mit einer Kelle auf und streuen die Beschichtung mit Quarzsand ab. Als Versiegelung dient abschließend Triflex Cryl Finish 205. In diese werden zusätzlich Triflex Micro Chips eingeblasen, die optische Akzente setzen. Das System lässt sich bei Untergrundtemperaturen bis 0° C applizieren. So können Treppen auch in der kälteren Jahreszeit saniert werden. Triflex TSS benötigt lediglich kurze Sperrzeiten. Dadurch sind die Stufen bereits nach zwei Stunden wieder begehbar. Die Bewegungsfreiheit der Nutzer ist so nur für einen geringen Zeitraum eingeschränkt. Damit am Ende der Verarbeitung eine einwandfrei beschichtete Treppe steht, kooperiert Triflex ausschließlich mit geschulten und zertifizierten Fachverarbeitern.

Farblich passend

Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich sollen sich Treppen harmonisch in das Gesamterscheinungsbild einfügen. Mit Triflex Chips Design, Triflex Colour Design und Triflex Creative Design besteht die Möglichkeit, die Auf- und Abgänge nach der Beschichtung mit Triflex TSS farblich passend zu gestalten. Es können verschiedene Farben und Einstreuungen ausgewählt werden. So entstehen Treppen in individuellem Design, das sich der Umgebung anpasst.

(ca. 3.920 Zeichen)

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit führend in der Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und Beschichtungssystemen auf Basis von Flüssigkunststoff. Die hochwertigen Systemlösungen, z.B. für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Spezialprojekte wie Windkraftanlagen oder landwirtschaftliche Betriebe sowie für die Markierung von Straßen und Radwegen sind seit 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmögliche Planungs- und Verarbeitungssicherheit zu gewährleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausführliche Beratung und intensive Unterstützung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschließlich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex maßgeschneiderte Lösungen für einen optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.triflex.com.